Способ бессрочного аккумулирования и производства промышленной электроэнергии как от альтернативных источников, включая энергию взрывчатых веществ и химических реакций, так и избыточной энергии  электрических сетей

Настоящее изобретение относится к энергетике, в частности к способу бессрочного аккумулирования и производства промышленной электроэнергии как от альтернативных источников, включая энергию взрывчатых веществ и химических реакций, так и избыточной энергии  электрических сетей.

Аналоги изобретения существуют только в теории и заключаются в аккумулировании альтернативной энергии в виде сжатого воздуха под водой на глубине, затем используют сжатый воздух для производства электроэнергии.  В этом случае большая часть энергии тратится не рационально, из-за низкого КПД технологии превращения пневматического давления в крутящий момент.

Заявленное изобретение направлено на решение задачи по разработке способа бессрочного аккумулирования и производства промышленной электроэнергии.

Технический результат при использовании изобретения заключается в получении экологически чистой промышленной электроэнергии  как от альтернативных источников, включая энергию взрывчатых веществ и химических реакций, так и избыточной энергии  электрических сетей.

Согласно изобретению создан способ  бессрочного аккумулирования и производства  промышленной электроэнергии как от альтернативных источников, включая энергию взрывчатых веществ и химических реакций, так и избыточной энергии  электрических сетей путем создания выталкивающей силы в емкости связующей подвижные блоки двух идентичных полиспастов, объединённых свободными концами в единый механизм, вертикально растянутый обоймами неподвижных обойм в водной среде, где выталкивающая сила и потенциальная энергия  способствуют вертикальным перемещениям аккумулирующей емкости, что приводит к перетеканию канатов из полиспастов в полиспаст от действия, которого вращается генератор и вырабатывается электроэнергия.

Сущность изобретения поясняется чертежом.

Суть предлагаемого технического решения заключается в том, что аккумулирование и производство электроэнергии производится в подводной системе двух противостоящих, объединенных свободными концами полиспастов, запасованных  канатами из синтетического волокна в единый механизм, с объединяющей подвижные блоки ёмкостью для аккумулирования .

Система состоит из трёх частей (см. фиг.1): надводной ёмкости (А), средней, аккумулирующей,  колоколообразной ёмкости (В), и нижнего груза (балласта)(С).

Дно надводной ёмкости (А) с наружной, подводной её части, оснащено обоймой вращающихся блоков (А6), через которые, с помощью синтетических канатов, вертикально и  последовательно удерживается  вся система, аккумулирующая ёмкость (В) и балласт (С).

Внутри ёмкости (А)  находятся  электропроизводящее оборудование; электрогенератор (А1), тормозной барабан с тормозной системой (А2), повышающий обороты редуктор (А3), и  проходящий по всей длине ёмкости и выходящий наружу вал (А4), на концах снабжённый жёстко сидящими блоками (А5).

Средняя часть подводной конструкции служит для аккумулирования энергии от альтернативных источников, включая энергию взрывчатых веществ, и является колоколообразной ёмкостью (В), не имеющей дна. Нижняя и верхняя части снабжены обоймами вращающихся блоков (В1) и (В2).

Нижняя часть конструкции является грузом (балластом) (С), верхняя часть которого снабжена обоймой вращающихся блоков (С1). Груз (С) служит для удержания всей конструкции в вертикальном положении и создании разности потенциалов при аккумулировании, между  аккумулирующей ёмкостью (В) и грузом (балластом) (С). На краях  длины груза (С) установлены дополнительная пара пассивных блока (С2), способствующих перетеканию канатов из одного полиспаста в другой и обратно.

Так же на грузе (С) прикреплён трубопровод (С3) через который подаётся сжатый воздух для аккумулирования в ёмкость (В).

Вся запасовка осуществляется канатами из полиамидных волокон с большим запасом прочности. Блоки в  нижней части надводной ёмкости (А6) запасовываются с блоками верхней части аккумулирующей ёмкости (В1) и создают полиспаст (А-В), свободные концы которых через блоки (А5) и (С2) запасовывают блоки (В2) находящиеся в  нижней части емкости (В) с блоками (С1) находящимися на грузе (С) и создают полиспаст (С-В).

Таким образом,  аккумулирующая ёмкость (В) является связующей подвижные блоки двух вертикально противостоящих полиспастов, и обладает обратно поступательным перемещением  в конструкции, при котором канаты будут перетекать из одного полиспаста в другой и обратно, с нагрузкой зависимой от действующей силы на ёмкость, делённую на ½ кратности запасовки.

АККУМУЛИРОВАНИЕ  ЭНЕРГИИ ОТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  ИСТОЧНИКОВ

Аккумулирование энергии от альтернативных источников в виде сжатого воздуха производится при положении ёмкости (В) в нижней мёртвой точке. Сжатый воздух подается по трубопроводу высокого давления, конец которого закреплён на балласте и входит в ёмкость (В). Сжатый воздух  через полость дна (В) вытесняет из неё воду, тем самым создавая выталкивающую силу (АРХИМЕДОВУ СИЛУ), тормозная система обеспечит нахождение аккумулирующей ёмкости (В) в неизменном расстоянии от груза (С), но вся система будет всплывать, по ватер линии над водной ёмкости (А) можно будет определять ёмкость аккумулированной энергии.

При достаточном накоплении энергии тормоз растормаживается, и ёмкость под воздействием АРХИМЕДОВОЙ СИЛЫ устремится вверх, тем самым заставляя канаты перетекать из полиспаста (А-В) в полиспаст (С-В) с силой равной Архимедовой силе в ёмкости (В) делённую на половину кратности запасовки.

Дойдя до верхней мёртвой точки из емкости (В) стравливается воздух, и ёмкость (В) начнёт погружаться под воздействием силы тяжести , и заставит перетекать канаты в обратном направлении из полиспаста (С-В) в полиспаст (А-В) с силой равной весу ёмкости, с учётом плотности воды, делённую на  1/2  кратности запасовки, тем самым восполняется энергия затраченная  на преодоление силы тяжести ёмкости (В) при аккумулировании.

Все перетекания канатов проходят через блоки (А5), жёстко сидящих на валу (А4), через который энергия крутящего момента передастся на повышающий обороты редуктор (А3) и будет вращать электрогенератор, и вырабатывать электроэнергию, которую в случае необходимости можно передавать на сушу по подводным кабелям.

Две таких системы вполне могут заменить А, С

ЭНЕРГИЯ ОТ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Производство электроэнергии из энергии взрывчатых веществ, возможно при достаточной глубине погружении колоколообразной ёмкости (В). Закладка заряда взрывчатого вещества в ёмкость (В) осуществляется в положении ёмкости (В) в верхней мёртвой точке, на плавучей платформе, в непромокаемой оболочке. Заряд будет находится на плову, в небольшом воздушном мешке внутри ёмкости (В), в верхней её части.

В нижней мёртвой точке в ёмкости (В) производится взрыв, высокое давление воды замедлит разрушающую силу взрыва, и газ выделенный при взрывной реакции вытеснит воду через полость ёмкости (В3), и создаст выталкивающую силу в ёмкости.

Растормозив систему, ёмкость (В) устремится вверх, чем приведет в движение канаты в полиспастах, через блоки (А5) энергия передастся на вал, редуктор и генератор.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Запасовка  распределяет энергию вытесненной воды на многочисленные канаты и равна объёму ёмкости (В) делённую на ½ кратности запасовки,  далее повышающий обороты редуктор уменьшит энергию крутящего момента на тормозном барабане, и тормозные колодки с относительно небольшим усилием, блокируют движение во всём механизме, чем зафиксируют место нахождение ёмкости (В) в любой точке системы.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ бессрочного аккумулирования и производства  промышленной электроэнергии как от альтернативных источников, включая энергию взрывчатых веществ и химических реакций, так и избыточной энергии  электрических сетей путем создания выталкивающей силы в емкости связующей подвижные блоки двух идентичных полиспастов, объединённых свободными концами в единый механизм, вертикально растянутый обоймами неподвижных обойм в водной среде, где выталкивающая сила и потенциальная энергия  способствуют вертикальным перемещениям аккумулирующей емкости, что приводит к перетеканию канатов из полиспастов в полиспаст от действия, которого вращается генератор и вырабатывается электроэнергия.

РЕФЕРАТ

Настоящее изобретение относится к энергетике, в частности к способу бессрочного аккумулирования и производства промышленной электроэнергии как от альтернативных источников, включая энергию взрывчатых веществ и химических реакций, так и избыточной энергии  электрических сетей.

Суть изобретения  заключается в том, что энергия от альтернативных источников в виде сжатого воздуха, или газа выделенного при реакции взрыва, аккумулируется в подводной ёмкости, объединяющей подвижные блоки, системы двух противоположно направленных полиспастов, запасованных канатами из полиамидных волокон с объединением свободных концов.

Полиспасты вертикально растянуты в водной среде, между опорами неподвижных обойм надводной ёмкости и груза(балласта), и объединяются подвижными блоками через ёмкость для аккумулирования.

Энергия от альтернативных источников в виде сжатого воздуха или газа, аккумулируется в зафиксированной тормозной системой в нижней точке, связующей подвижные блоки, колоколообразной ёмкости для аккумулирования, и создает в ней Архимедову Силу. При расторможении тормозной системы, ёмкость, обладающая возможностью к вертикальным перемещением в системе, под воздействием Архимедовой Силы или потенциальной энергии собственного веса, начнёт перемещаться, что приведёт к перетеканию канатов из одного полиспаста в другой, с силой равной действующей силе, делённую на  кратность запасовки, и умноженную на произведение пути ёмкости на  кратность запасовки, из которой производится электроэнергия.